Зарегистрирована

Отделением государственного пожарного надзора по Константиновскому району Главного управления МЧС России по Ростовской  области

"__"______________ 20___ г.

Регистрационный N --

ДЕКЛАРАЦИЯ

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

| Настоящая декларация составлена в отношении | Муниципального |
| --- | --- |
|  | (Указывается организационно-правовая форма юридического |
| общеобразовательного учреждения Нижнежуравская основная |
| лица, функциональное назначение, полное и сокращенное наименование (в случае, если имеется), в том числе фирменное |
| Общеобразовательная школа Константиновского района |
| наименование объекта защиты) |
| Ростовской области |
| Основной государственный регистрационный номер записи о государственной |
| регистрации юридического лица | 1026101122541 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | 6116006901 |
| Место нахождения объекта защиты | 347262, Ростовская область, Константиновский район, |
|  | (Указывается адрес фактического места нахождения объекта защиты) |
| Х.Нижнежуравский, ул. Мира, 16 |
| Почтовый и электронный адреса, телефон, факс юридического лица и объекта защиты |
| 347262,Ростовская область, Константиновский район, |
| х. Нижнежуравский, ул. Мира, 16. Телефон: 8(86393)57-1-22. Электронный адрес: Nguravkaschkola@mail.ru |
| Руководитель – директор МОУ Нижнежуравская ООШ Тамара Алексеевна Лесникова |

| № п/п | Наименование раздела |
| --- | --- |
| I | Расчет пожарного риска на объекте не проводился. |
|  | (заполняется, если проводился расчет риска. В разделе указываются расчетные значения уровня пожарного риска и допустимые значения уровня пожарного риска, а также комплекс выполняемых инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска) |
| II | Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара |
|  | Оценка ущерба не проводилась |
|  | (заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования ) |
| III | Перечень федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности, выполнение которых обеспечивается на объекте защиты |
|  | 1. Характеристика объекта Архитектурно-строительные решения Здание МОУ Нижнежуравская ООШ общественного назначения, по классу функциональной пожарной опасности относится к Ф 4.1. Здание двухэтажное, 1974 года постройки, III степени огнестойкости, площадью застройки 1003,8 м2, строительный объем здания 7595 м³. Общая площадь здания школы 1829,8 м², в том числе 1-го этажа – 1003,8м², 2-го этажа – 826 м². Подвала нет. Класс функциональной пожарной опасности здания Ф.4.1. в соответствии с требованиями СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», а также в соответствии ст.32 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008года №123. Здание электрифицировано, электрооборудование выполнено в соответствии с требованиями ПУЭ (технический отчёт №236 от9.12.2007года, подготовленный электролабораторией ООО «Агропромэнерго»). Наружные стены из кирпичных стен толщиной 550 мм. Стены кирпичные, оштукатуренные изнутри, перекрытия деревянные, кровля – шифер по деревянной обрешётке. Из помещения школы имеется 5 эвакуационных выходов. Высота и ширина эвакуационных выходов соответствует требованиям норм и правил пожарной безопасности. Двери на путях эвакуации открываются свободно и по направлению выхода из здания Лестницы – сборные железобетонные. Полы – линолеумные, дощатые, бетонные. Пожарная нагрузка в здании представляет собой: мебель, оборудование, инвентарь выполненные из сгораемых материалов. Помещение учреждения оборудовано автоматической сигнализацией (в соответствии с Нормами пожарной безопасности «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите ЛУПТ и АУПС» - НПБ 110-03), и системой оповещения людей о пожаре (в соответствии с Нормами пожарной безопасности «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях» - НПБ 04-03). Автоматическая установка пожарной сигнализации находится на техническом обслуживании ООО ВДПО Константиновского района, имеющей лицензию, согласно договору №21 от 11.01. 2010года. Мероприятия противопожарного режима выполняются. Ответственный ПБ прошёл обучение мерам пожарной безопасности в РО РОО ООО ВДПО. В помещениях вывешены планы эвакуации на случай возникновения пожара. 2. Организация учебного процесса. В МОУ Нижнежуравская ООШ в настоящее время обучается 87 обучающихся, имеет 2 образовательные ступени, работает в одну смену по 5-дневной неделе. Продолжительность урока - 45 минут. Продолжительность перемен между уроками - 10 минут, большие перемены – по 20 минут. Продолжительность учебного года – 34 недели, в первом классе – 33 недели. Периодичность проведения промежуточной аттестации обучающихся: для первой и второй ступени обучения – 4 раза в год по итогам четвертей. Первая ступень – начальное общее образование (нормативный срок освоения – 4 года). Вторая ступень – основное общее образование (нормативный срок освоения – 5 лет). Форма обучения в школе очная. Учащиеся школы имеют недельную нагрузку: 1 класс – 20 часов; 2 класс – 22 часа; 3 класс – 22 часа; 4 класс – 22 часа; 5 класс – 28 часов; 6 класс – 29 часов; 7 класс – 31 час; 8-9 классы – 35 часов. В школу принимаются дети, достигшие возраста 6,5 лет. В школе насчитывается 6 классов-комплектов. Средняя наполняемость классов – 14 обучающихся. |
|  | Перечень нормативных правовых актов и нормативных документов, содержащих требования к обеспечению пожарной безопасности объекта: СниП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений». СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения»; СниП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»; СниП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»; ГОСТ 12.1.004-91 «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования»; ГОСТ Р 12.4.026-2001 «ССБТ. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний»; ГОСТ 12.1.033-81 «ССБТ. Пожарная безопасность. Термины и опреде-ления» (В части терминов и определений, не вошедших в технический регламент); НПБ 88-2001* «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования». НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией». НПБ 104-03 «Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях»; ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации». Правила устройства электроустановок (ПУЭ); РД 34.21.122-87 «Инструкция по молниезащите зданий и сооружений» |
|  | 4. Перечень выполняемых требований пожарной безопасности: |
|  | 4.1. Проходы, проезды и подъезды к объекту. Источники противопожарного водоснабжения. Противопожарные расстояния | В целях обеспечения возможности проезда пожарных машин и доступа пожарных с автолестницей и автоподъемников в любое помещение здания МОУ Нижнежуравская ООШ вокруг здания запроектированы и эксплуатируются проезды с твердым покрытием. В качестве источника наружного противопожарного водоснабжения может использоваться существующий хозяйственно-питьевой водопровод. Подача воды на тушение возможного пожара предусматривается от существующих пожарных водоёмов, расположенных на расстоянии не более 10м от здания школы. Расстояние до ближайшего подразделения пожарной охраны (ГУ «59 ПЧ Ростовской области») – 30км. |
|  | 4.2. Степень огнестойкости и функциональная пожарная опасность | Здание МОУ Нижнежуравская ООШ общественного назначения, по классу функциональной пожарной опасности относится к Ф 4.1. Строительные конструкции применяемые в здании не способствуют скрытому распространению горения. Здание МОУ Нижнежуравская ООШ двухэтажное, III степени огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности, класс пожарной опасности строительных конструкций, что соответствует требованиям СНИП 21.01.97. |
|  | 4.3. Классификация по пожарной и взрывопожарной опасности | Пожарная нагрузка в здании МОУ Нижнежуравская ООШ представляет собой: мебель, оборудование, инвентарь и др. материалы. |
|  | 4.4. Пределы огнестойкости и пожарная опасность строительных конструкций | В здании МОУ Нижнежуравская ООШ применяются основные строительные конструкции с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности и строительные материалы с показателями пожарной опасности, соответствующими требуемой степени огнестойкости здания и классу их конструктивной пожарной опасности. Наружные стены выполнены из кирпича (предел огнестойкости >5,5 ч). Внутренние стены – кирпичные, оштукатуренные (предел огнестойкости >5,5 ч). Перекрытие и покрытие из сборных железобетонных плит, толщиной 200 мм (предел огнестойкости >3 ч); Лестницы – сборные железобетонные, внутренние стены лестничных клеток – кирпичные, (предел огнестойкости > 5,5 часов). Пределы огнестойкости строительных конструкций здания соответствуют III степени огнестойкости: |
|  | 4.5. Ограничение распространения пожара за пределы очага | Площадь этажа здания МОУ Нижнежуравская ООШ составляет 1003,8 м2 , что соответствует требованиям п. 1.14 СНиП 2.08.02.89. |
|  | 4.6. Пути эвакуации людей при пожаре | Здание МОУ Нижнежуравская ООШ имеет объемно-планировочные решения и конструктивное исполнение путей эвакуации, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей при пожаре. К эвакуационным выходам в здании относятся выходы, ведущие из помещений первого этажа наружу, через коридор наружу и через лестничную клетку наружу. Для обеспечения безопасной эвакуации людей: - имеется 5 эвакуационных выходов; - обеспечено беспрепятственное движение людей по путям эвакуации и через эвакуационные выходы; Эвакуационные выходы расположены рассредоточено. Высота эвакуационных выходов в свету составляет не менее 1,9 м, ширина не менее -1,2 м. Ширина наружных дверей лестничных клеток и дверей из лестничных клеток в вестибюль выполнена не менее ширины марша лестницы. Во всех случаях ширина эвакуационных выходов выполнена такой, чтобы с учетом геометрии эвакуационного пути через проем или дверь можно было беспрепятственно пронести носилки с лежащим на них человеком. Двери эвакуационных выходов и двери на путях эвакуации открываются по направлению выхода из здания, из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей и лестничных клеток не имеют запоров, препятствующих их свободному открыванию изнутри без ключа. Эвакуация по лестницам и лестничным клеткам. Ширина марша лестницы, предназначенной для эвакуации людей составляет не менее 1,35 м. Эвакуационные выходы ведут наружу на прилегающую к зданию территорию непосредственно. Лестничные марши и площадки имеют ограждения с поручнями. Каждый этаж здания имеет не менее 2 эвакуационных выходов. Размеры эвакуационных выходов, протяженность путей эвакуации, геометрия и способы организации путей эвакуации соответствуют требованиям СНиП 21.01.97 и СНиП 2.08.02.89. |
|  | 4.7. Система обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией | Система обнаружения пожара (установки и системы пожарной сигнализации) оповещения при пожаре обеспечивает автоматическое обнаружение пожара за время, необходимое для включения систем оповещения о пожаре, с целью организации безопасной (с учетом допустимого пожарного риска) эвакуации людей из здания МОУ Нижнежуравская ООШ. Здание оборудовано автоматической пожарной сигнализацией. (ФЗ №123 от22.07.2008г. ст.151 ППБ 01-03 п.3.98 п.3., п.98, НПБ 110-03) Здание оборудовано системой оповещения людей при пожаре. ФЗ №123 от22.07.2008г. ст.151 ППБ 01-03 п.3. п.16, п.98, п.102, НПБ 104-03) В МОУ Нижнежуравская ООШ заключен договор со специализированной организацией имеющей соответствующую лицензию на обслуживание АПС и СОУЭ. |
|  | 4.8. Система коллективной защиты и средства индивидуальной защиты | Система коллективной защиты людей в МОУ Нижнежуравская ООШ соответствует требованиям предъявляемым к зданиям функциионального назначения Ф 4.1. и обеспечивает их безопасность в течение всего времени необходимого для эвакуации людей в безопасную зону. Безопасность людей при эвакуации обеспечена посредством объемно-планировочных и конструктивных решений принятых в здании, устройством АПС и СОУЭ и проведением систематических тренировок по эвакуации персонала. |
|  | 4.9. Отопление | Отопление местное (от котельной) |
|  | 4.10. Огнезащита строительных материалов и конструкций | Деревянные конструкции обработаны огнезащитными составами в соответствии с п.150 ППБ-01-03 п.1.57 СНиП 2.08.02.89. |
|  | 4.11. Система автоматического пожаротушения | Устройство автоматических систем пожаротушения для данного объекта защиты не требуется. |
|  | 4.12. Электрическое оборудование | Напряжение электрических сетей 380/220 вольт. Проектирование, монтаж, эксплуатация электрических сетей, электроустановок и электротехнических изделий, а также контроль за их техническим состоянием осуществляются в соответствии с требованиями нормативных документов по электроэнергетике специализированной организацией имеющей на данный вид деятельности соответствующую лицензию. Замеры сопротивления изоляции силовой осветительной проводки проведены 9.12.2007г. Технический отчёт №236 (ФЗ №123 от 22.07.2008г. ст.151 ППБ 01-03 п.3,57; ПУЭ п.1.2.2.) При эксплуатации электроустановок запрещено: - использовать приемники электрической энергии (электроприемники) в условиях, не соответствующих требованиям инструкций заводов изготовителей, или приемники, имеющие неисправности, которые в соответствии с инструкцией по эксплуатации могут привести к пожару, а также эксплуатировать электропровода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией; - пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями; - обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника; - пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность возникновения пожара; - применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания; - размещать (складировать) у электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы. Все распределительные коробки закрыты крышками (ФЗ №123 от 22.07.2008г. ст.151 ППБ 01-03 п.60.) |
|  | 4.13. Первичные средства пожаротушения | Здание оборудовано первичными средствами пожаротушения по нормам в соответствии с приложением 3 Правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03). Содержание первичных средств пожаротушения соответствует предъявляемым требованиям, огнетушители промаркированы, на них заведены паспорта, заведён журнал учёта наличия, проверки и состояния первичных средств пожаротушения. Приказом по учреждению назначены ответственные за приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения. Места размещения первичных средств обозначены знаками пожарной безопасности. Номенклатура, количество и места размещения первичных средств пожаротушения в здании определены в зависимости от вида горючего материала, объемно-планировочных решений здания, параметров окружающей среды и мест размещения обслуживающего персонала. При этом система противопожарной защиты здания (в том числе система обнаружения пожара, пути эвакуации людей) обеспечивает возможность безопасной эвакуации обслуживающего персонала, участвующего в тушении пожара первичными средствами пожаротушения в безопасную зону в случае отказа первичных средств пожаротушения. |
|  | 4.14.Организа-ционно-технические мероприятия | Для эксплуатации здания МОУ Нижнежуравская ООШ выполнены следующих мероприятий режимного характера: - на объекте разработаны инструкции о мерах пожарной безопасности для учреждения, для дежурного персонала, при проведении пожароопасных работ; - все работники допускаются к работе только после прохождения вводного противопожарного инструктажа, инструктажа на рабочем месте; - приказом директора МОУ Нижнежуравская ООШ назначен ответственный за обеспечение пожарной безопасности, который отвечает за своевременное выполнение требований пожарной безопасности в учреждении, предписаний, постановлений и иных законных требований. (Приказ №70 от 24.08.2009г) (ФЗ №123 от22.07.2008г. ст.151, ППБ 01-03 п.8,15) - во всех помещениях на видных местах вывешены таблички с указанием номера телефона вызова пожарной охраны. Приказом директора МОУ Нижнежуравская ООШ установлен соответствующий противопожарный режим, в том числе: - определен порядок обесточивания электрообору-дования в случае пожара и по окончании рабочего дня; регламентированы: - порядок проведения временных огневых и других пожароопасных работ; - порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы; - действия работников при обнаружении пожара; - определен порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа и занятий по пожарно-техническому минимуму, а также назначены ответственные за их проведение. В здании разработаны и на видных местах вывешены планы эвакуации людей в случае пожара, а также предусмотрена система оповещения людей о пожаре. (ФЗ №123 от 22.07.2008г. ст.151 п.16) В дополнение к схематическому плану эвакуации людей при пожаре разработана инструкция, определяющая действия персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей, по которой не реже одного раза в полугодие проводятся практические тренировки всех задействованных для эвакуации работников. Обслуживающий персонал прошел специальное обучение мерам пожарной безопасности по программе пожарно-технического минимума. Дороги, проезды и подъезды к зданию, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, свободны для проезда пожарной техники, содержатся в исправном состоянии, а зимой очищаются от снега и льда. Курение на территории и в помещениях учреждения, не разрешается. Противопожарные системы и установки здания содержатся в исправном, рабочем состоянии. Двери и люки для выхода на кровлю здания, в которых не требуется постоянного пребывания людей, закрыты на замки. На дверях указанных помещений установлена информация о месте хранения ключей. При организации и проведении новогодних праздников и других мероприятий с массовым пребыванием людей используются помещения, обеспеченные не менее, чем двумя эвакуационными выходами, отвечающими требованиям норм проектирования, не имеющие на окнах решеток и расположенные на первом этаже. Двери на путях эвакуации открываются свободно и по направлению выхода из здания. Запоры на дверях эвакуационных выходов обеспечивает людям, находящимся внутри здания, возможность свободного открывания запоров изнутри без ключа. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов запрещено: -загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) различными материалами, оборудованием, мусором и другими предметами, а также забивать двери эвакуационных выходов; -устраивать в тамбурах выходов подсобные помещения, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы; -применять горючие материалы для отделки, облицовки и окраски стен и потолков. У обслуживающего персонала имеется электрический фонарь. Количество фонарей определено руководителем объекта исходя из особенностей здания, наличия дежурного персонала, количества людей в здании. Эксплуатация электрических сетей, электроустановок и электротехнических изделий, а также контроль, за их техническим состоянием осуществляется в соответствии с требованиями нормативных документов по электроэнергетике. Регламентные работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту автоматических установок пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией осуществляются в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей и сроками проведения ремонтных работ. Техническое обслуживание производится специализированной организацией, имеющей лицензию, по договору. |

|  | СНиП 21-01-97 «Противопожарные нормы» 1. Система оповещения при пожаре выполнена в соответствии с НПБ -104. 2. Имеются 5 эвакуационных путей, согласно СНиП 21-01-97 для помещений класса Ф.4.1. 3. Высота и ширина эвакуационных путей соответствует требованиям СНип 21-01-97. 4. Пути эвакуации освещены в соответствии с требованиями СНиП 23-05-95. 5. Ширина проступи и высота ступени не превышает нормы, требуемые СНиП 23-05-95. |
| --- | --- |

Настоящую декларацию разработал:

Директор МОУ Нижнежуравская ООШ

Т.А.Лесникова						_______________

(должность, фамилия, инициалы)                                                        (подпись)

"____" __________________ 2010 г.

М.П.